## Slide 1
Фотодиоди

## Slide 2
Електронни прибори, които преобразуват лъчистата енергия в електрическа се наричат фотодетектори.
Действието им се основава на генериране на двойка токоносители под въздействие на светлинно лъчение с подходяща дължина на вълната.
Видове – фоторезистори, фотодиоди, фототранзистори, фототиристори

## Slide 3
CdS, CdSe
F
подложка
F, lm
Rph, Ω
+
-
Фоторезисторите са полупроводникови елементи, чието съпротивление намалява при увеличаване на осветеността върху повърхността му.
Те са едни от малкото полупроводникови елементи, които се изработват от аморфен или поликристален материал (а не от монокристал както е при диодите, транзисторите и интегралните схеми).
Фоторезистор

## Slide 4
CdS, CdSe
F
подложка
F1
Iph
U
F = 0
F2
+
-
Фоторесизторът има линейна волтамперна характеристика.
Iph = kFU
k – специфична интегрална чувствителност, mA/V.ln
Фоторезистор – волт амперна характеристика

## Slide 5
Iph = kF
F
p
n
-
+
Принципът на действие на фотодиода се основава на увеличаване на обратния ток на pn прехода при осветяването му.
Допълнителната енергия от облъчването довежда до разкъсване на ковалентни връзки, при което се генерират електрони и дупки, които увеличават обратния ток.
Големината на тока зависи от количеството на токоносителите, но не и от приложеното напрежение.
Фотодиод

## Slide 6
Фотодиод – волт амперна характеристика
Photoconductive mode
Photovoltaic mode
Notes: Characteristic I-V Curves of a photodiode for Photoconductive and Photovoltaic modes of operation. P0-P2 represent different light levels.

## Slide 7
PIN Фотодиод
Едно от ключовите изисквания за фотодиод е подходяща зона за улавяне на светлината. В стандартния PN преход тази зона е малка, но може да се увеличи с помощта на PIN диод. Добавянето на собствен полупроводник увеличава обема на PN прехода и създава значително по-голяма област за събиране на светлина, което прави PIN фотодиода по-ефективен.
Собствен (intrinsic) полупроводник
Лавинни фотодиоди (avalanche photodiodes) – PIN фотодиод, който работи в област на лавинен пробив (Ur=100-200V). Имат висока ефективност, но и висок собствен шум.

## Slide 8
Схема на свързване
VA характеристика на фотодиод във фотодиоден режим
Фототокът е значително по-голям от топлинния ток на прехода, поради което при облъчване даже при напрежение нула през диода тече ток.
Фотодиодът се характеризира с най-голямо бързодействие от всички фотоприемници (10-9 – 10-11 s).
Фотодиоден режим / photoconductive mode

## Slide 9
p
n
F
R
+
+
+
-
-
Фотодиодите могат да бъдат използвани като преобразуватели на светлинна енергия в електрическа. Този режим на работа се нарича фотогенераторен режим – без външен източник на напрежение.
При облъчване се генерират двойки токоносители. Полето на PN прехода ги разделя и те се натрупват в двата края на полупроводника, създавайки фото електродвижещо напрежение. При затваряне на веригата през нея протича ток.
Фотогенераторен режим / photovoltaic mode

## Slide 10
Фотогенераторен режим / photovoltaic mode
VA характеристика на фотодиода във фотогенераторен режим
Схема на свързване
Фотоволтаичните модули се изграждат от свързването на множество индивидуални слънчеви клетки, за да се достигнат необходимите нива на напрежение и ток. Те директно преобразуват слънчевата светлина в електричество като ефективноста при преобразуването е 20% - 50%.

## Slide 11
Приложения

## Slide 12
Фотодиоди в сензори за изображения
CMOS сензори

## Slide 13
Приложения на фотодиоди – сензор за дъжд
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rain_sensor_en.svg

## Slide 14
Приложения на фотодиоди – LIDAR
LIDAR - Light Detection and Ranging
TOF – Time of Flight
Transimpedance amplifier (TIA) – преобразува ток в напрежение

## Slide 15
Приложения
Една от най-критичните части в оптичната комуникационна система е приемникът на оптичен сигнал.
Оптичният приемник определя производителността на цялата система, тъй като в тази точка сигналът е най-слаб.
Notes: As it is shown on Figure 2.1, optical receiver in digital communication
system typically contains of Photo Detector, Transimpedance Amplifier
(TIA), and Post Amplifier then followed by decision circuit. Photo
Detector (PD), typically PIN or Avalanche Photo Diode (APD), produces
photocurrent proportional to the incident optical power. Transimpedance
amplifier converts this current into voltage signal and then Post Amplifier
bring this voltage to some standard level, so Post Amplifier output signal
can be used by decision circuit.

## Slide 16
EPM 6xx
Спектрална характеристика
Волт-амперна характеристика
Notes: Photodetector responsivity is a measure of optical-to-electrical conversion efficiency of a photodetector and is usually expressed by the value of the photocurrent (A) generated by each watt of optical signal.

## Slide 17
Фототранзисторът има отворена база, която се облъчва. Генерираните токоносители в прехода преминават в колектора и формират колекторния ток. Неговата големина зависи от интензитета на светлинния поток.
Фототранзистор

## Slide 18
Ток на тъмно
Волтамперната характеристика на фототранзистора е като изходната характеристика на транзистор в схема ОЕ с тази разлика, че тук фототранзисторът се управлва от светлинен поток, а не от базовия ток.
Интегралната чувствителност на фототранзистора е (1+b) пъти по-голяма от тази на фотодиода.
IC = (b+1)(Iph+ICBO) ≈ (b+1)Iph
F1
F2
F3
F4
Фототранзистор – волт амперна характеристика

## Slide 19
Оптроните са полупроводникови елементи, които обхващат в една конструкция източник на светлина и фотоприемник.
  Излъчвател – инфрачервен светодиод (преобразува ел. сигнал в светлинен)
  Оптична среда – въздушна междина, световод (предава светлинния сигнал)
  Фотоприемник – фотодиод, фототранзистор, фототиристор (преобразува обратно светлинния сигнал в електрически)
Оптрони / Optocouplers / Optoisolators
Notes: Източникът (предавателят) използва електрически сигнал и го преобразува в лъч модулирана светлина във видимия или инфрачервен спектър. Този лъч се разпространява през прозрачна оптична среда – най-често въздушна междина. Лъчът попада при фотоприемника, който преобразува модулираната светлина обратно в електрически сигнал.

## Slide 20
Оптрони – типове
Solid-State Relay
Phototransistor Output
Phototriac Output

## Slide 21
  Възможност за галванично разделяне на електрически вериги (>5000V)
  Еднопосочност на потока информация и липса на обратно въздействие на фотоприемника върху източника на излъчване
  Широка лента на пропускане в честотен обхват (от 0 до1013 – 1014 Hz)
• Telecom • Industrial controls • Battery powered equipment • Office machines • Programmable controllers
Оптрони - приложения

## Slide 22
Оптрони – приложения
Switched Mode Power Supply (SMPS)

## Slide 24
Оптрони – приложения - solid state relays
Предимства на SSR
Висока скорост на превключване
В променливо-токови вериги изключват когато токът е нула
(zero-current turn off) – избягва се образуването на ел. дъга
Висока надеждност
Управлява се с слаб ток (по-сравнение с електро-механичните релета
Не представлява индуктивен товар за управляващата верига
Безшумна работа
Недостатъци на SSR
Висока цена
Болшинството SSR предлагат само NC или NO контакти
Отделят повече топлина от EMR
Относително високо Ron
Notes: the main objective of using any relay is to control or switch a large amount of current, voltage, power using low current or voltage

## Slide 25
Оптрони – приложения
SSR
EMR
SP and DP refer to single pole and double pole, ST and DT refer to single throw and double throw.